## Slide 1: Klimaresilienz-Index Wasser 2026
Wiederholungsbefragung bei Trinkwasserversorgern in Deutschland
Juli 2026

## Slide 2: Inhalt
Inhalt |  | Seite
1. | Zielsetzung und Methodik………………………………………………................................................ | 3
2. | Ergebnisüberblick…………………………………………………………………………………………... | 4
3. | Charakterisierung der befragten Unternehmen / Ansprechpartner…………………………………… | 7
4. | Der Klimaresilienz-Index…………………………………………………………………………………... | 10
5. | Ergebnisse der Indikatorbewertungen in den fünf Themenfeldern…………………………………… | 15
6. | Ergebnisse der Treiberanalyse: Schlüsselindikatoren der Klimaresilienzeinschätzung………………………………………………….. | 27
7. | Herausforderungen und Stellschrauben…………………………………………………………………. | 34
8. | Anhang: Methodik & Fragebogen………………………………………………………………………… | 37

## Slide 3: Zielsetzung und Methodik der Datenerhebung
Zielsetzung
Der Klimaresilienz-Index Wasser hat zum Ziel, die Resilienz bzw. Vulnerabilität der öffentlichen Wasserversorgung für die Gesamtauswirkungen des Klimawandels abzubilden. Dazu wird der Klimaresilienz-Index in fünf Themenfelder (Robustheit, Anpassungsgrad, Handlungsfähigkeit, Rechtlicher Rahmen, Zukunftsperspektive) mit eigenen Teilindizes untergliedert.
Der Klimaresilienz-Index Wasser ist als Wiederholungsmessung angelegt, um Veränderungen abzubilden. Die aktuelle Erhebung stellt die zweite Messung dar. Die Nullpunktmessung wurde im Jahr 2025 durchgeführt.
Der Fragebogen wurde gemeinsam entwickelt von DVGW, IWW und prolytics. Die Durchführung der Feldarbeit und die Datenanalyse und Interpretation erfolgten durch prolytics und Fichtner Management Consulting AG (FMC).
Methodik der Datenerhebung
Der Klimaresilienz-Index Wasser basiert auf einer Online-Befragung von deutschen Unternehmen der öffentlichen Wasserversorgung.
227 Führungskräfte von Trinkwasserversorgern haben im Zeitraum der Kalenderwochen 21 bis 26 an der Online-Befragung zum Klimaresilienz-Index Wasser teilgenommen. In der Vormessung haben 219 Führungskräfte von Trinkwasserversorgern im Zeitraum der Kalenderwochen 22 bis 27 teilgenommen. Rekrutiert wurden die Teilnehmenden durch persönliche Einladung über die DVGW-Mitgliederdatenbank: 152 Fälle. Zusätzlich wurden 75 Fälle über offene Links, die vom DVGW verteilt wurden, für die Befragung gewonnen.
Der Fragebogen beinhaltete:
  Drei Fragen zu den Ansprechpersonen (Position und Funktion im Unternehmen sowie Zuständigkeit)
  Sieben Fragen zu den Unternehmen (Typ, Prozesse, Gewinnung, Trinkwasserabgabe, Beschäftigtenzahl, Rechtsform, Lieferregion)
  Fünfzig Indikatorfragen in fünf Themenfeldern zur Messung des Klimaresilienz-Index Wasser
  Eine Frage zur Selbsteinschätzung der Gesamtauswirkung des Klimawandels
  Zwei offene Fragen zu den zentralen Stellschrauben und Herausforderungen für die Unternehmen
Um die Struktur der öffentlichen Wasserversorgung in Deutschland abzubilden und die Ergebnisse für die Branche generalisieren zu können, wurde anhand von Daten des Statistischen Bundesamts eine Gewichtung der Ergebnisse nach der jährlichen Wasserabgabe vorgenommen.

## Slide 4: Kernergebnisse in Kürze Der Klimaresilienz-Index Wasser
Der Klimaresilienz-Index
erreicht mit 48 von 100 möglichen Punkten erneut eine mittlere Bewertung der Resilienz. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert um einen Indexpunkt verschlechtert. Aus Sicht der WVU ist die Resilienz gegenüber Folgen des Klimawandels folglich weiterhin nicht kritisch, aber durchaus verbesserungswürdig.
Die Themenfelder
Robustheit (59 Indexpunkte) und Anpassungsgrad (53) liegen erneut etwas über dem Skalenmittelpunkt von 50 Indexpunkten. Die Themenfelder Handlungsfähigkeit (43), Rechtlicher Rahmen (40) und Zukunftsperspektive (46) werden hingegen wie im Vorjahr unterhalb des Skalenmittelpunkts bewertet.
Positivere Bewertungen
erhält das Themenfeld Rechtlicher Rahmen (+2 Indexpunkte) im Vergleich zum Vorjahr. Die Bewertung des Themenfelds hat sich in bayerischen WVU statistisch signifikant verbessert (+14 Indexpunkte).
Negativere Bewertungen
erhalten die Themenfelder Robustheit (-2 Indexpunkte) und Anpassungsgrad (-1 Indexpunkt) im Vergleich zum Vorjahr.
Die Bewertung der Robustheit hat sich in bayerischen WVU statistisch signifikant verschlechtert (-8 Indexpunkte), die des Anpassungsgrads hingegen bei großen WVU (-9 Indexpunkte).
In größeren WVU
erreichen der Klimaresilienz-Index und alle Themenfelder außer der Handlungsfähigkeit, die in größeren Unternehmen besser bewertet wird, niedrigere Index-werte als in kleineren WVU. Diese Tendenzen haben sich gegenüber 2025 verstärkt. In den größten WVU sinkt der Anpassungsgrad besonders deutlich auf 46 Punkte.
Unverändert
sind die Bewertungen der Themenfelder Handlungsfähigkeit (43 Indexpunkte) und Zukunftsperspektive (46).
Die Selbsteinschätzung
der eigenen Klimaresilienz hängt von der aktuellen Wahrnehmung der Betroffenheit (speziell Spitzen-last und Investitionsbedarf) und noch stärker als 2025 von der Einschätzung der künftigen Entwicklung (Zunahme regulato-rischer Anforderungen, des individuellen Handlungsbedarfs, von Klimawandeleinflüssen) ab.
Als Stellschrauben,
um eine Anpassung der WVU an den Klimawandel zu gewähren, werden am häufigsten Infrastrukturinvestitionen bzw. allgemeine finanzielle Förderung, Bürokratieabbau und der Schutz von Wasserressourcen benannt.

## Slide 5: Zentrale Botschaften für die WVU
Die WVU schätzen 2026 ihre Klimaresilienz geringfügig schlechter als 2025 ein.
  Gründe für die Verschlechterung sind die etwas kritischere Bewertung der Robustheit und des Anpassungsgrades der WVU.
Konkret heißt dies: Die Beanspruchung zentraler Systemreserven nimmt zu.
  Spitzenlasten, Investitionsbedarf, Ressourcenauslastung, infrastrukturelle Anpassung prägen die Wahrnehmung der Unternehmen und sind gepaart mit nach wie vor wahrgenommenen regulatorischen Hemmnissen.
Trotz zunehmender Beanspruchung der zentralen Systemreserven bleiben die WVU weiterhin handlungsfähig, aber ihr Blick in die Zukunft wird kritischer.
  Die wesentliche Veränderung gegenüber 2025 liegt weniger in einer faktischen Verschlechterung der aktuellen Situation als in einer steigenden Erwartung zunehmender zukünftiger Belastungen, zusätzlicher Investitionsbedarfe.
  Wassermengen- und Engpassmanagement wird zum Kernproblem: Spitzenlasten, Ressourcenverfügbarkeit und Investitionsbedarf sind weiterhin starke negative Treiber für die gegenwärtige Robustheit der WVU.
  Die stärksten Vulnerabilitätstreiber stammen zunehmend aus dem Themenfeld Zukunftsperspektive. Die Unternehmen erwarten zwar steigenden Anpassungsdruck, gehen aber davon aus, grundsätzlich handlungsfähig zu bleiben, wie der unveränderte Indexwert in diesem Themenfeld zeigt.
  Operative Fähigkeiten bleiben grundsätzlich intakt: Infrastruktur, Monitoring und finanzielle Handlungsmöglichkeiten werden überwiegend positiv bewertet. Lokale, zeitlich befristete Wasserknappheiten bleiben jedoch präsent und prägen die Betroffenheitseinschätzung mit.
  Der Engpass zeigt sich aber auch bei den internen Ressourcen wie Personal und Finanzmittel für die Umsetzung: Die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte entwickelt sich offenbar zum zentralen strukturellen Risikofaktor.
  Regulatorik bleibt ein Dilemma zwischen Handlungsbedarf und Umsetzungsgeschwindigkeit: Während Genehmigungsprozesse weiterhin als größtes Hemmnis gelten, werden Kooperationen, Koordination und Versorgungskonzepte positiver beurteilt als noch 2025.

## Slide 6: Zentrale Botschaften für die WVU
Große WVU schätzen ihren Anpassungsgrad an die Folgen des Klimawandels deutlich kritischer ein als 2025.
  Die großen WVU nehmen einen größeren Anpassungsdruck war als kleinere WVU, was auf umfangreichere Infrastrukturen, höhere Spitzenlastrelevanz, stärkere Ressourcenauslastung und komplexere Investitionsprogramme hinweist. Der zunehmende Handlungsbedarf liegt hier insbesondere bei der Modernisierung und Ertüchtigung bestehender Wasserwerke und bei der bedarfsgerechten Anpassung/Erweiterung von Wasserwerks-Kapazitäten mit entsprechendem Zugang zu Rohwasserressourcen.
  Gleichzeitig verfügen größere WVU offenbar eher über die erforderlichen organisatorischen und finanziellen Ressourcen, was die bessere Bewertung ihrer Handlungsfähigkeit erklären könnte.
  Auch Fernversorger bewerten ihren Anpassungsgrad zumindest tendenziell negativer.
In den Ländergruppen Bayern und Baden-Württemberg zeigen sich regionale Auffälligkeiten.
  Beide Ländergruppen bewerten ihre Klimaresilienz tendenziell besser als andere Ländergruppen.
  In Baden-Württemberg verbessern sich alle Themenfelder im Vergleich zu 2025.
  In Bayern verschlechtert sich im Vergleich zu 2025 das Themenfeld Robustheit, dafür verbessert sich das Themenfeld rechtlicher Rahmen.
Fazit: Wasserwirtschaftliche Herausforderungen durch den Klimawandel bleiben Teil des Tagesgeschäfts und können von den WVU bisher zuverlässig gemanagt werden. Lokale, zeitlich befristet aufgetretene Engpässe deuten jedoch an, dass sich die Klimaresilienz zu einem zentralen Zukunftsthema für die Trinkwasserversorgung entwickelt hat, das weitere Aufmerksamkeit und zielgerichtetes Handeln aller Beteiligten erfordert.
Es ist erkennbar, dass Klimaresilienz in der Trinkwasserversorgung künftig weniger als technische Betriebsfrage, sondern stärker als eine integrierte Investitions-, Ressourcen-, Personal- und Governance-Aufgabe verstanden werden muss.

## Slide 7: Charakterisierung der befragten Unternehmen / Ansprechpartner

## Slide 8: Angaben zu den beteiligten Unternehmen/Ansprechpartnern 2026 vs. 2025 (gewichtete Anteile)
Nordrhein-Westfalen | 20,6% | 14,3%
Baden-Württemberg | 13,6% | 14,0%
Bayern | 12,6% | 20,7%
Niedersachsen | 10,8% | 8,1%
Schleswig-Holstein | 10,1% | 6,0%
Rheinland-Pfalz | 8,7% | 10,9%
Saarland | 5,3% | 4,8%
Hessen | 5,1% | 12,0%
Mecklenburg-Vorpommern | 4,8% | 1,7%
Sachsen | 4,0% | 3,3%
Brandenburg | 3,1% | 3,1%
Thüringen | 2,0% | 4,5%
Sachsen-Anhalt | 1,8% | 3,1%
Berlin | 1,3% | 1,3%
Hamburg | 1,3% | 0,6%
Bremen | 0,7% | 0,6%
Keine Angabe | 3,1% | 1,9%
Bundesländer (Wasserabgabe) (Mehrfachantworten möglich!)
Direktversorger | 82,1% | 85,5%
Fernwasserversorger | 19,8% | 11,2%
Keine Angabe | 4,2% | 3,3%
Versorgertyp
Wasserspeicherung | 90,9% | 92,2%
Wassergewinnung | 90,3% | 89,9%
Wasserverteilung (Ortsnetz(e) mit Versorgung von Endkunden) | 83,7% | 89,4%
Wasseraufbereitung | 81,6% | 79,6%
Wassertransport | 72,0% | 82,4%
Wasserressourcenmanagement (inkl. Ressourcenschutz in Einzugsgebieten und Monitoring) | 58,9% | 56,8%
Sonstiges | 6,6% | 7,5%
Keine Angabe | 3,3% | 0,5%
Prozesse/Wertschöpfungsstufen der Wasserversorgung (Mehrfachantworten möglich!)
Grundwasser | 84,2% | 86,5%
Fremdbezug von Rein-/Trinkwasser | 39,8% | 53,1%
Quellwasser | 22,0% | 28,4%
Uferfiltrat | 14,1% | 17,7%
See- und Talsperrenwasser | 12,1% | 9,9%
Angereichert. Grundwasser | 7,2% | 11,3%
Flusswasser | 6,6% | 3,9%
Fremdbezug von Rohwasser | 6,4% | 8,1%
Keine Angabe | 2,7% | 1,2%
Genutzte Wasserarten (Wassergewinnung)
(Mehrfachantworten möglich!)
unter 0,5 Mio. m³/a | 11,8% | 11,8%
0,5 - unter 1,0 Mio. m³/a | 9,3% | 9,3%
1,0 - unter 10 Mio. m³/a | 44,8% | 44,8%
ab 10 Mio. m³/a | 34,0% | 34,0%
Trinkwasserabgabe im letzten Jahr
■ 2026 (n = 227) I ■ = 2025 (n = 219)
2026 | 2025
2026 | 2025
2026 | 2025

## Slide 9: Angaben zu den beteiligten Unternehmen/Ansprechpartnern 2026 vs. 2025 (gewichtete Anteile)
Zweckverband | 21,0% | 15,2%
Eigenbetrieb | 16,6% | 19,5%
Gemischt-öffentlich-privatrechtliche Gesellschaft AG/GmbH | 9,7% | 6,1%
Körperschaft des öffentlichen Rechts | 9,4% | 12,5%
Öffentliche Gesellschaft AG/GmbH | 7,3% | 6,3%
Sonstige privatrechtliche Gesellschaft | 7,1% | 6,9%
Eigengesellschaft AG/GmbH | 6,6% | 10,6%
Anstalt des öffentlichen Rechts | 4,9% | 3,8%
Wasser- und Bodenverband | 4,4% | 5,0%
Regiebetrieb | 3,4% | 1,9%
Privatrechtliche AG | 2,0% | 7,6%
Keine Angabe | 7,8% | 4,6%
Unternehmensform
Weniger als 10 Mitarbeitende | 26,8% | 17,4%
10 bis unter 50 Mitarbeitende | 29,5% | 32,3%
50 bis unter 250 Mitarbeitende | 23,0% | 21,2%
250 und mehr Mitarbeitende | 17,4% | 24,9%
Keine Angabe | 3,2% | 4,2%
Anzahl Mitarbeitende
Technische Geschäftsführung | 21,0% | 20,9%
Betriebsleitung | 20,9% | 20,3%
Abteilungsleitung | 17,9% | 12,7%
Kaufmännische Geschäftsführung | 16,0% | 16,8%
Wassermeisterin, Wassermeister | 11,4% | 13,0%
Werkleitung | 8,5% | 18,0%
Bereichsleitung | 7,8% | 9,2%
Bürgermeisterin, Bürgermeister | 3,4% | 2,3%
Vorständin, Vorstand | 3,0% | 0,8%
Bauhofleitung | 2,5% | 1,5%
Bauamtsleitung | 0,4% | 2,7%
Sonstiges | 13,2% | 14,4%
Keine Angabe | 6,8% | 2,5%
Position in der Organisation / im Untern. (Mehrfachantworten möglich!)
eher technische Funktion | 39,6% | 46,5%
eher kaufmänn. Funktion | 7,8% | 11,6%
sowohl technische als auch kaufmännische Funktion | 48,3% | 39,7%
Keine Angabe | 4,3% | 2,2%
Funktion in der Organisation / im Unternehmen
maßgeblich beteiligt | 83,2% | 79,4%
nicht maßgeblich, aber beteiligt | 10,8% | 15,2%
eher beiläufig bis gar nicht beteiligt | 2,6% | 3,8%
Keine Angabe | 3,3% | 1,6%
Zuständigkeit für den Erhalt einer sicheren öffentlichen Wasserversorgung
■ 2026 (n = 227) I ■ = 2025 (n = 219)
2026 | 2025
2026 | 2025
2026 | 2025

## Slide 10: Der Klimaresilienz-Index

## Slide 11: Klimaresilienz-Index Wasser im Zeitverlauf
Chart: 
| Gesamtindex | Robustheit | Anpassungsgrad | Handlungsfähigkeit | Rechtlicher Rahmen | Zukunftsperspektive
2025 | 48.5234 | 61.3532 | 53.629 | 43.2372 | 37.9803 | 46.4171
2026 | 48.1483 | 58.6591 | 52.7132 | 42.778 | 39.9428 | 46.0807
Juli 2026
11
sehr hoch
sehr gering
hoch
mittel
gering
Indexwert
Resilienz
Entwicklung des Klimaresilienz-Index und seiner Themenfelder
Der Klimaresilienz-Index Wasser erreicht 2026 einen Indexwert von 48 Punkten (-1 Indexpunkt im Vergleich zur Vormessung). Der Index weist damit wie bereits 2025 eine „mittlere“ Resilienz der deutschen Trinkwasserversorger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels aus.
Die Themenfelder Robustheit (-2 Indexpunkte) und Anpassungsgrad (-1 Indexpunkt) werden im Vergleich zur Vormessung leicht negativer bewertet, der rechtliche Rahmen (+2 Indexpunkte) hingegen leicht positiver. Die Themenbereiche Handlungsfähigkeit und Zukunftsperspektive weichen weniger als einen Indexpunkt von der Vormessung ab.
Indexberechnung: Die Teilindizes ergeben sich aus dem Durchschnitt mehrerer Indikatorfragen (Bewertungsskala: „sehr gering“ (0 Punkte) bis „sehr hoch“ (100 Punkte)). Der Klimaresilienz-Index Wasser berechnet sich aus dem Durchschnitt aller Teilindizes.

## Slide 12: Klimaresilienz-Index Wasser: Vorjahresvergleich nach Wasserabgabemenge
 | unter 0,5 Mio. m³ | (n = 33) | 0,5 - unter 1,0 Mio. m³ | (n = 40) | 1,0 - unter 10 Mio. m³ | (n = 102) | ab 10 Mio. m³ | (n = 52)
Juli 2026
12
Im Vergleich von WVU mit unterschiedlichen Wasserabgabemengen zeigt sich wie bereits 2025: Bei WVU mit höheren Abgabemengen erreicht der Klimaresilienz-Index einen kritischeren Wert als bei WVU mit geringeren Abgabemengen. Der Teilindex Anpassungsgrad hat sich bei WVU mit hohen Abgabemengen um 9 Indexpunkte signifikant verschlechtert.
Chart: 
 | 66.9514 | 63.6447 | 35.8017 | 46.6509 | 51.6481
Robustheit der Unternehmen
Anpassungsgrad
Handlungsfähigkeit
Rechtlicher Rahmen
Zukunftsperspektive
Chart: 
 | 61.6736 | 55.733 | 38.3162 | 47.1429 | 48.9865
Chart: 
 | 59.7346 | 54.0827 | 42.4687 | 39.2208 | 47.9662
Chart: 
 | 53.5189 | 46.1096 | 46.8077 | 36.4946 | 40.8497
Chart: 
| row
col | 53.3607
Chart: 
| row
col | 48.7303
Chart: 
| row
col | 44.9417
Gesamt-Index
Ø abgefragter Themenfelder
Hinweis: Die ausgewiesenen Basen (n) sind nicht gewichtet.
1 Differenzen in Indexpunkten.
Chart: 
| row
col | 50.5908
-4
+9
-3
+5
0
-4
+2
-3
+1
+2
0
+2
-2
0
+3
-4
-9
+2
+3
-5
Vgl. 20251
+1
Vgl. 2025
0
Vgl. 2025
+1
Vgl. 2025
-2
*
* Statistisch signifikante Unterschiede im Vergleich zu 2025 (t-test ab einer Basis von n > 20).
*

## Slide 13: Klimaresilienz-Index Wasser: Vorjahresvergleich nach Ländergruppen
 | BW (n = 31) | BY (n = 34) | BE/BB (n = 6) | HE/RP (n = 34) | MITTELDE (n = 16) | NORD (n = 51) | NRW (n = 44) | SL (n = 13)
Juli 2026
13
Mit Blick auf die Entwicklung in unterschiedlichen Ländergruppen zeigt sich in BW eher eine positive, in BE/BB und SL eher eine negative Tendenz, letztere jedoch mit sehr geringen Fallzahlen. Statistisch signifikante Veränderungen zum Vorjahr liegen in BY vor, wenn es um die Robustheit der Unternehmen (-8 Indexpunkte) und den rechtlichen Rahmen (+14 Indexpunkte) geht.
Chart: 
 | 64.4265 | 52.4475 | 46.8535 | 42.5219 | 48.3004
Robustheit der Unternehmen
Anpassungsgrad
Handlungsfähigkeit
Rechtlicher Rahmen
Zukunftsperspektive
Chart: 
| row
col | 51.0506
Gesamt-Index
Ø abgefragter Themenfelder
Chart: 
 | 61.9671 | 55.6322 | 42.448 | 46.8503 | 48.6749
Chart: 
| row
col | 46.972
Chart: 
 | 36.3271 | 30.2716 | 46.769 | 25.3474 | 27.8206
Chart: 
 | 58.2301 | 51.6691 | 48.3648 | 40.1471 | 42.9287
Chart: 
 | 55.8194 | 55.3295 | 33.8515 | 37.995 | 46.9279
Chart: 
 | 58.7502 | 53.694 | 41.4751 | 40.2558 | 48.3998
Chart: 
 | 56.7734 | 51.0156 | 44.5177 | 37.2946 | 44.1678
Chart: 
| row
col | 51.0607
Chart: 
| row
col | 33.3071
Chart: 
| row
col | 48.2679
Chart: 
| row
col | 46.3394
Chart: 
| row
col | 49.0834
Chart: 
| row
col | 47.071
+4
+1
0
+9
+4
+4
Vgl. 20251
-6
-5
-4
-2
-4
-4
Vgl. 2025
-8
-1
+2
+14
-3
0
Vgl. 2025
-7
-21
+6
-12
-23
-11
Vgl. 2025
-2
-1
0
-1
-2
-2
Vgl. 2025
-7
+4
-6
+3
+9
+1
Vgl. 2025
-4
-5
+2
-2
-7
-3
Vgl. 2025
+2
+3
-3
-3
+6
+2
Vgl. 2025
*
*
* Statistisch signifikante Unterschiede im Vergleich zu 2025 (t-test ab einer Basis von n > 20).
Hinweis: Die ausgewiesenen Basen (n) sind nicht gewichtet.
1 Differenzen in Indexpunkten.
Chart: 
 | 64.1769 | 50.3345 | 36.6361 | 36.2217 | 47.4907

## Slide 14: Klimaresilienz-Index Wasser: Vorjahresvergleich nach Direkt- und Fernversorger
Juli 2026
14
Wie im Vorjahr zeigen sich im Vergleich von Direktversorgern und Fernversorgern nur geringfügige Unterschiede in Hinsicht auf den Klimaresilienz-Index und die Teilindizes. Die Veränderungen gegenüber 2025 sind im niedrigen einstelligen Bereich und statistisch nicht signifikant.
 | Direktversorger | (n = 195) | Fernversorger | (n = 38)
Chart: 
 | 59.0862 | 52.4717 | 41.4296 | 39.9792 | 46.4614
Robustheit der Unternehmen
Anpassungsgrad
Handlungsfähigkeit
Rechtlicher Rahmen
Zukunftsperspektive
Chart: 
| row
col | 48.1267
Gesamt-Index
Ø abgefragter Themenfelder
Chart: 
 | 55.9182 | 51.8108 | 49.4528 | 36.1837 | 44.3476
Chart: 
Fernversorger | 48
-3
-2
-2
+2
-1
Vgl. 20251
-1
0
-3
0
+2
0
Vgl. 2025
0
* Statistisch signifikante Unterschiede im Vergleich zu 2025 (t-test ab einer Basis von n > 20).
Hinweis: Die ausgewiesenen Basen (n) sind nicht gewichtet. 1 Differenzen in Indexpunkten.

## Slide 15: Ergebnisse der Indikatorbewertungen in den fünf Themenfeldern

## Slide 16: Robustheit der Unternehmen
Der Teilindex Robustheit (gegenüber Folgen des Klimawandels) wird durch Fragen zur aktuellen Ausprägung negativer Folgen des Klimawandels erhoben.
Je weniger sich WVU von den Folgen betroffen sehen, desto höher wird ihre Robustheit und infolgedessen auch ihre Resilienz eingeordnet.
Indikatorfragen zur Robustheit gegenüber negativen Folgen des Klimawandels | Resilienz (Ø Punkte) | Entwicklung seit 2025
Klimawandelbedingte Notwendigkeit zusätzlicher Verfahrensstufen zur Aufbereitung des Rohwassers (z.B. Zunahme von Stoffeinträgen durch Starkregenereignisse). (n = 212) | 75 | -4
Zunahme von Stoffeinträgen durch klimawandelbedingte Starkregenereignisse. (n = 212) | 731 | -2
Zunahme der Häufigkeit, dass im Wasserverteilungssystem oder Teilen davon über einen längeren Zeitraum eine Trinkwassertemperatur von über 25 °C erreicht wird, z.B. aufgrund anhaltend hoher Temperaturen in den Sommermonaten. (n = 209) | 722 | +2
Zunahme der Limitierung der Wasserbereitstellung durch Mängel in der technischen Infrastruktur (fehlende Redundanz und/oder Reserven). (n = 217) | 643 | -7*
Zunahme von Engpässen hinsichtlich der maximalen Tagesaufbereitungskapazität von Rohwasser an Spitzentagen. (n = 211) | 614 | -7*
Zunahme von Engpässen hinsichtlich der maximalen Förderkapazität von Trinkwasser (= maximale Fördermenge/maximale Pumpenförderkapazität) an Spitzentagen. (n = 216) | 595 | -5
Zunehmende Herausforderungen, die Versorgung mit Trinkwasser über das gesamte Jahr uneingeschränkt zu gewährleisten. (n = 220) | 596 | -5*
Erhöhung der Jahreswasserabgabe innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs (z.B. zunehmender Wasserbedarf in einzelnen Sektoren oder für einzelne Nutzungen). (n = 221) | 58 | +1
Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bezug auf die verfügbaren Jahresmengen. (n = 219) | 56 | -1
Abnahme des Wasserdargebots. (n = 217) | 557 | -2
Anstieg der Variabilität (Menge, Qualität) im Dargebot innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs. (n = 215) | 53 | -2
Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bezug auf die verfügbaren Tagesmengen. (n = 216) | 48 | 0
Zunahme des Investitionsbedarfs, um eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu gewährleisten. (n = 219) | 478 | -2
Zunahme der Spitzenlast beim Wasserbedarf (Anzahl Spitzenlasttage, Erhöhung der Spitzenlasten, länger andauernde / sich kumulierende Spitzenlasten). (n = 220) | 409 | -4
Resilienz sehr gering
gering
mittel
hoch
Resilienz sehr hoch
Chart: 
2026 | 58.6591
2025 | 61.3532
Signifik. Unterschiede zu 2025 innerhalb der Ländergruppen
1 NRW: 62 Punkte (▼ 17 Punkte)
2 BW: 81 Punkte (▲ 21 Punkte)
3 BY: 67 Punkte (▼ 15 Punkte)
4 BY: 68 Punkte (▼ 18 Punkte)
5 BY: 65 Punkte (▼ 18 Punkte)
Ø 59
* signifikante Unterschiede zu 2025
2026
2025
6 BY: 58 Punkte (▼ 18 Punkte)
7 BW: 65 Punkte (▲ 17 Punkte)
8 BW: 56 Punkte (▲ 15 Punkte)
9 BY: 44 Punkte (▼ 16 Punkte)

## Slide 17: Schlüsselindikatoren im Themenfeld … Robustheit der Unternehmen
Negative Schlüsselindikatoren Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren schlechter bewertet werden
    Eine im Vergleich höhere Betroffenheit sehen WVU bei folgenden Indikatoren:
    Zunahme der Spitzenlast beim Wasserbedarf (Anzahl Spitzenlasttage, Erhöhung der Spitzenlasten, länger andauernde / sich kumulierende Spitzenlasten).
    Zunahme des Investitionsbedarfs, um eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu gewährleisten.
    Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bezug auf die verfügbaren Tagesmengen.
    Anstieg der Variabilität (Menge, Qualität) im Dargebot innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs.
    Abnahme des Wasserdargebots.
    Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bezug auf die verfügbaren Jahresmengen.
    Erhöhung der Jahreswasserabgabe innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs (z.B. zunehmender Wasserbedarf in einzelnen Sektoren oder für einzelne Nutzungen).*
Positive Schlüsselindikatoren Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren besser bewertet werden
Eine im Vergleich geringere Betroffenheit sehen WVU bei folgenden Indikatoren:
    Engpässe hinsichtlich der maximalen Tagesaufbereitungskapazität von Rohwasser an Spitzentagen.
    Engpässe hinsichtlich der maximalen Förderkapazität von Trinkwasser (= maximale Fördermenge/maximale Pumpenförderkapazität) an Spitzentagen.*
    Herausforderungen, die Versorgung mit Trinkwasser über das gesamte Jahr uneingeschränkt zu gewährleisten.*
    Limitierung der Wasserbereitstellung durch Mängel in der technischen Infrastruktur (fehlende Redundanz und/oder Reserven).
FAZIT: Die WVU sind heute klimawandelbedingt bereits von Kapazitätsengpässen in unterschiedlichen Bereichen und Regionen betroffen, können diese im täglichen Betrieb bisher jedoch zuverlässig managen. Nehmen diese zukünftig zu, sind als wachsende Herausforderung die Sicher- und Bereitstellung der benötigten Wassermengen als Anpassung an den Klimawandel bei zunehmendem Investitionsbedarf zu bewältigen!
Definition
Definition
●/● in 2025 und 2026
◄/► in 2025 und 2026, mit Vorzeichenwechsel (positiv ↔ negativ)
▲/▲ neu in 2026
▼ nur in 2025
* grenzwertig positiv/negativ (+/- 1 Indexpunkt zum Gesamtindex)

## Slide 18: Anpassungsgrad
Der Teilindex Anpassungsgrad wird durch Fragen zu akuten Anpassungsbedarfen bei den WVU erhoben.
Je geringer der aktuelle Handlungsbedarf im Verantwortungsbereich der Unternehmen eingeschätzt wird, desto höher ist der aktuelle Anpassungsgrad und damit die Resilienz der Unternehmen.
gering
mittel
hoch
Resilienz sehr gering
Resilienz sehr hoch
Indikatorfragen zum aktuellen Anpassungsgrad in Hinsicht auf erforderliche Infrastrukturanpassungen | Resilienz (Ø Punkte) | Entwicklung seit 2025
Senkung des Netzdrucks/gezieltes (temporäres) Druckmanagement in Spitzenlastzeiten. (n = 209) | 72 | -2
Anschluss an Fernwasserversorgungssysteme (Fremdbezug von Rohwasser und/oder Reinwasser) und/oder Schaffung von Verbundsystemen mit benachbarten Versorgern. (n = 210) | 63 | +1
Verbesserung von Maßnahmen im Ressourcenmanagement durch Vermeidung von Einleitungen erhöhter Stofffrachten insb. in Oberflächengewässer/Talsperren. (n = 161) | 59 | 0
Neubau von Wasserwerken/Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen. (n = 215) | 531 | -7
Verfügbarmachung/Erkundung neuer Wasserressourcen/Gewinnungsoptionen. (n = 211) | 52 | -5
Erhöhung des Speicher-/Behältervolumens zur Redundanz und Reserven bei Bedarfsspitzen. (n = 221) | 51 | +4
Senkung von Wasserverlusten im Rohrnetz. (n = 223) | 51 | -1
Ausbau des Monitorings (Mengen- und Qualitätsmessung und -bewertung) bzgl. der zukünftig erwartbaren Änderungen der Gewässer- und Rohwasserbeschaffenheit sowie verfügbaren Rohwassermengen. (n = 210) | 502,3,4 | -5
Regelmäßige Erstellung eigener Wasserdargebots- und -bedarfsprognosen (z.B. alle 5 oder 10 Jahre). (n = 210) | 485 | -1
Ausbau und/oder Ertüchtigung bestehender Netzkapazitäten sowie Schaffung bedarfsgerechter Redundanz und Reserven im Netz. (n = 219) | 456 | +5
Modernisierung und Nachrüstung oder Erweiterung bestehender Wasserwerke (z.B. zur Optimierung und/oder Flexibilisierung der Betriebsweisen). (n = 211) | 44 | -1
Bedarfsgerechte Anpassung/ Erweiterung von Wasserwerks-Kapazitäten (Gewinnung, Rohwassertransport, Aufbereitung). (n = 212) | 447 | 0
Ø 53
Chart: 
2026 | 52.7132
2025 | 53.629
* signifikante Unterschiede zu 2025 (nicht gegeben)
2026
2025
Signifik. Unterschiede zu 2025 innerhalb der Ländergruppen
1 NRW: 49 Punkte (▼ 18 Punkte)
2 BW: 50 Punkte (▼ 15 Punkte)
3 HE/RP: 47 Punkte (▼ 13 Punkte)
4 Nord: 55 Punkte (▲ 14 Punkte)
5 Nord: 49 Punkte (▲ 12 Punkte)
6 BW: 45 Punkte (▲ 17 Punkte)
7 BW: 45 Punkte (▲ 19 Punkte)

## Slide 19: Schlüsselindikatoren im Themenfeld … Anpassungsgrad der Unternehmen
Negative Schlüsselindikatoren Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren schlechter bewertet werden
Einen im Vergleich hohen Handlungsbedarf sehen WVU bei folgenden Indikatoren:
    Bedarfsgerechte Anpassung/ Erweiterung von Wasserwerks-Kapazitäten (Gewinnung, Rohwassertransport, Aufbereitung).
    Modernisierung und Nachrüstung oder Erweiterung bestehender Wasserwerke (z.B. zur Optimierung und/oder Flexibilisierung der Betriebsweisen).
    Ausbau und/oder Ertüchtigung bestehender Netzkapazitäten sowie Schaffung bedarfsgerechter Redundanz und Reserven im Netz.
    Ausbau des Monitorings (Mengen- und Qualitätsmessung und -bewertung) bzgl. der zukünftig erwartbaren Änderungen der Gewässer- und Rohwasserbeschaffenheit sowie verfügbaren Rohwassermengen.
    Erhöhung des Speicher-/Behältervolumens zur Redundanz und Reserven bei Bedarfsspitzen.
    Regelmäßige Erstellung eigener Wasserdargebots- und -bedarfsprognosen (z.B. alle 5 oder 10 Jahre).
Positive Schlüsselindikatoren Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren besser bewertet werden
Einen im Vergleich weniger hohen Handlungsbedarf sehen WVU bei folgendem Indikator:
    Neubau von Wasserwerken/Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen.*
FAZIT: Für die Deckung des zukünftigen Wasserbedarfs braucht es Anpassungen in der Infrastruktur, die regional sehr unterschiedlich ausfallen werden. Aktuell steht noch die Ertüchtigung bestehender Anlagen im Vordergrund, die als leichter realisierbar als der Neubau von Anlagen ein-geschätzt wird*. Das Monitoring zu zukünftig zu erwartenden Änderungen hinsichtlich des Wasserdargebots zeigt sich als neue Herausforderung.
* Ergebnis einer in 2025 gestetllten Zusatzfrage
Definition
Definition
●/● in 2025 und 2026
◄/► in 2025 und 2026, mit Vorzeichenwechsel (positiv ↔ negativ)
▲/▲ neu in 2026
▼ nur in 2025
* grenzwertig positiv/negativ (+/- 1 Indexpunkt zum Gesamtindex)

## Slide 20: Handlungsfähigkeit
Der Teilindex Handlungsfähigkeit wird durch Fragen zur Handlungsfähigkeit der WVU gegenüber negativen Folgen des Klimawandels erhoben.
Je höher die Handlungsfähigkeit der WVU, desto höher wird auch ihre Resilienz eingeordnet.
gering
mittel
hoch
Resilienz sehr gering
Resilienz sehr hoch
Indikatorfragen zur Handlungsfähigkeit im Verantwortungsbereich der Unternehmen | Resilienz (Ø Punkte) | Entwicklung seit 2025
Umfangreiches Monitoring von Wasserqualität und -dargebot unter Einbeziehung der Gefährdungspotenziale im Einzugsgebiet. (n = 209) | 611 | -3
Anpassung/Erweiterung der bestehenden Infrastruktur. (n = 217) | 602 | -3
Schaffung lokaler/regionaler Verbundsysteme mit benachbarten Versorgern. (n = 217) | 50 | -1
Anpassung/Erhöhung des Wasserdargebots. (n = 214) | 48 | +4
Erfolgreiche Umsetzung landwirtschaftlicher Kooperationen (ggf. mit entsprechenden Kompensationsvereinbarungen) und/oder anderer Landnutzungen in Einzugsgebieten (z.B. Öko-Landbau/Waldumbau). (n = 197) | 48 | -3
Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen zur Finanzierung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen und Investitionen. (n = 215) | 46 | +2
Anpassung des Wasserbedarfs durch Sensibilisierung der Wassernutzer zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser. (n = 220) | 433 | +2
Verfügbarkeit personeller Ressourcen zur Durchführung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen. (n = 213) | 42 | 0
Senkung des Netzdrucks. (n = 205) | 32 | -2
Anreize zum Wassersparen durch flexibilisierte/saisonale/zeitvariable Preismodelle. (n = 208) | 30 | +3
Verbesserung des Erosionsschutzes und Ausbau von Abwasserrückhaltekapazitäten bei Talsperren zur Vermeidung erhöhter Stoffeinträge in Folge von Starkniederschlägen. (n = 128) | 25 | -5
Anschluss an Fernwasserversorgungssysteme. (n = 196) | 224 | -8*
Ø 43
* signifikante Unterschiede zu 2025
Chart: 
2026 | 42.778
2025 | 43.2372
2026
2025
Signifik. Unterschiede zu 2025 innerhalb der Ländergruppen
1 BW: 61 Punkte (▼ 22 Punkte)
2 BW: 61 Punkte (▼ 15 Punkte)
3 BY: 50 Punkte (▲ 15 Punkte)
4 BY: 10 Punkte (▼ 20 Punkte)

## Slide 21: Schlüsselindikatoren im Themenfeld … Handlungsfähigkeit der Unternehmen
Negative Schlüsselindikatoren Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren schlechter bewertet werden
Einen im Vergleich geringere Handlungsfähigkeit sehen WVU bei folgendem Indikator:
    Verfügbarkeit personeller Ressourcen zur Durchführung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen.*
Positive Schlüsselindikatoren Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren besser bewertet werden
Eine im Vergleich höhere Handlungsfähigkeit sehen WVU bei folgenden Indikatoren:
    Umfangreiches Monitoring von Wasserqualität und -dargebot unter Einbeziehung der Gefährdungspotenziale im Einzugsgebiet.
    Anpassung/Erweiterung der bestehenden Infrastruktur.
    Anpassung/Erhöhung des Wasserdargebots.
    Erfolgreiche Umsetzung landwirtschaftlicher Kooperationen (ggf. mit entsprechenden Kompensationsvereinbarungen) und/oder anderer Landnutzungen in Einzugsgebieten (z.B. Öko-Landbau/Waldumbau).
    Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen zur Finanzierung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen und Investitionen.
    Anpassung des Wasserbedarfs durch Sensibilisierung der Wassernutzer zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser.*
FAZIT: Die WVU können auf klimawandelbedingte Herausforderungen reagieren und entsprechend handeln. Als größte Herausforderung wird wie in 2025 die Verfügbarkeit personeller Ressourcen gesehen, womit diese sogar etwas kritischer als die finanziellen Ressourcen eingeschätzt werden. Zu den positiven Indikatoren zählen in 2026 auch die Fähigkeit das Wasserdargebot anzupassen und die Verbraucher zu sensibilisieren.
Definition
Definition
●/● in 2025 und 2026
◄/► in 2025 und 2026, mit Vorzeichenwechsel (positiv ↔ negativ)
▲/▲ neu in 2026
▼ nur in 2025
* grenzwertig positiv/negativ (+/- 1 Indexpunkt zum Ø)

## Slide 22: Rechtlicher Rahmen
Der Teilindex Rechtlicher Rahmen wird durch Fragen zum hemmenden Einfluss des aktuellen Rechtsrahmens erhoben.
Je geringer ein hemmender Einfluss wahrgenommen wird, desto besser wird der rechtliche Rahmen und infolgedessen die Resilienz der WVU eingeordnet.
gering
mittel
hoch
Resilienz sehr gering
Resilienz sehr hoch
Indikatorfragen zur Bewertung des rechtlichen Rahmens in Hinblick auf die Unterstützung der Klimaresilienz | Resilienz (Ø Punkte) | Entwicklung seit 2025
hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren (z.B. Landwirtschaft, Kommunen, benachbarte Versorger, Behörden). (n = 211) | 511 | +1
hemmender Einfluss aufgrund mangelnder regionaler oder landesweiter Wasserversorgungskonzepte (z.B. integrierte Planung, Koordination), die eine effektive Antwort auf den Klimawandel liefern können. (n = 201) | 482 | +3
hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Akzeptanz für notwendige Anpassungsmaßnahmen z.B. in Politik und Bevölkerung (z.B. mit Folge höherer Wasserentgelte, Einschränkungen bei Bewässerung). (n = 210) | 403 | -1
hemmender Einfluss aufgrund zu starrer und/oder zunehmend restriktiver Wasserentnahmerechte und Bewirtschaftungsgrenzen. (n = 203) | 394 | +3
hemmender Einfluss aufgrund mangelnder staatlicher Anreize und Förderinstrumente zur Unterstützung notwendiger Anpassungsmaßnahmen und Investitionen (z.B. Förderprogramme, Finanzierungshilfen, steuerliche Entlastungen). (n = 208) | 345,6 | +3
hemmender Einfluss aufgrund fehlender integrierter Planung/Koordination und zu komplexer und langwierigen Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren bei Wasserinfrastrukturprojekten. (n = 207) | 27 | +3
Ø 40
* signifikante Unterschiede zu 2025 (nicht gegeben)
Chart: 
2026 | 39.9428
2025 | 37.9803
2026
2025
Signifik. Unterschiede zu 2025 innerhalb der Ländergruppen
1 BY: 63 Punkte (▲ 19 Punkte)
2 BY: 50 Punkte (▲ 13 Punkte)
3 BY: 51 Punkte (▲ 19 Punkte)
4 BY: 46 Punkte (▲ 15 Punkte)
5 BW: 39 Punkte (▲ 18 Punkte)
6 HE/RP: 44 Punkte (▲ 12 Punkte)

## Slide 23: Schlüsselindikatoren im Themenfeld … Rechtlicher Rahmen der Unternehmen
Negative Schlüsselindikatoren: Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren schlechter bewertet werden
Einen im Vergleich hohen hemmenden Einfluss nehmen WVU wahr …
    aufgrund fehlender integrierter Planung/Koordination und zu komplexer und langwierigen Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren bei Wasserinfrastrukturprojekten
Positive Schlüsselindikatoren: Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren besser bewertet werden
Einen im Vergleich weniger hohen hemmenden Einfluss nehmen WVU wahr …
    aufgrund mangelnder regionaler oder landesweiter Wasserversorgungskonzepte (z.B. integrierte Planung, Koordination), die eine effektive Antwort auf den Klimawandel liefern können
    hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren (z.B. Landwirtschaft, Kommunen, benachbarte Versorger, Behörden)
    aufgrund mangelnder Akzeptanz für notwendige Anpassungsmaßnahmen z.B. in Politik und Bevölkerung (z.B. mit Folge höherer Wasserentgelte, Einschränkungen bei Bewässerung)
FAZIT: Trotz positiverer Bewertung als 2025 bleibt der rechtliche Rahmen insgesamt kritisch, aber die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren erweist sich 2026 als neuer positiver Aspekt. Während die langwierigen bürokratischen Verfahren der größte Hemmschuh bleiben, wirkt die Abstimmung von Wasserversorgungskonzepten weiterhin als positiver Aspekt.
Definition
Definition
●/● in 2025 und 2026
◄/► in 2025 und 2026, mit Vorzeichenwechsel (positiv ↔ negativ)
▲/▲ neu in 2026
▼ nur in 2025

## Slide 24: Zukunftsperspektive
Der Teilindex Zukunftsperspektive wird durch Fragen zur zukünftigen Entwicklung der Klimawandelfolgen sowie der anderen Teilindizes erhoben.
gering
mittel
hoch
Resilienz sehr gering
Resilienz sehr hoch
Indikatorfragen zur zukünftigen Entwicklung der Klimaresilienz aus Unternehmenssicht | Resilienz (Ø Punkte) | Entwicklung seit 2025
Zukünftige Abnahme der Handlungsfähigkeit meines Unternehmens im Umgang mit den Folgen des Klimawandels. (n = 222) | 54 | -2
Anstieg des Risikos, dass die rechtlich und vertraglich gesicherten Wassermengen zukünftig nicht mehr ausreichen, um den prognostizierten Wasserbedarf jederzeit vollumfänglich zu decken (Auslastung der Wasserentnahmerechte). (n = 223) | 53 | +1
Zukünftiger Anstieg der Betroffenheit meines Unternehmens durch den Klimawandel. (n = 224) | 451 | 0
Zunahme der Herausforderung, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Trinkwasser gem. TrinkwV zukünftig eingehalten werden können. (n = 222) | 452,3 | -5
Zukünftige Zunahme des Handlungsbedarfs in meinem Unternehmen aufgrund des Klimawandels. (n = 224) | 42 | +1
Zukünftige Zunahme der regulatorischen Hemmnisse in Hinblick auf die Bewältigung des Klimawandels. (n = 220) | 37 | +2
Ø 46
* signifikante Unterschiede zu 2025 (nicht gegeben)
Chart: 
2026 | 46.0807
2025 | 46.4171
2026
2025
Signifik. Unterschiede zu 2025 innerhalb der Ländergruppen
1 Nord: 48 Punkte (▲ 13 Punkte)
2 BY: 49 Punkte (▼ 11 Punkte)
3 NRW: 42 Punkte (▼ 15 Punkte)

## Slide 25: Schlüsselindikatoren im Themenfeld … Zukunftsperspektive
Negative Schlüsselindikatoren: Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren schlechter bewertet werden
Einen im Vergleich hohen zukünftigen Anpassungsdruck nehmen WVU wahr bei folgenden Indikatoren:
    Zunahme des Handlungsbedarfs in meinem Unternehmen aufgrund des Klimawandels.
    Anstieg der Betroffenheit meines Unternehmens durch den Klimawandel.*
Positive Schlüsselindikatoren: Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren besser bewertet werden
Einen im Vergleich weniger hohen zukünftigen Anpassungsdruck nehmen WVU wahr bei folgendem Indikator:
    Abnahme der Handlungsfähigkeit meines Unternehmens im Umgang mit den Folgen des Klimawandels
FAZIT: Die Unternehmen schätzen sich auch zukünftig als noch handlungsfähig ein. Wie bereits in 2025 befürchten Unternehmen jedoch, dass ihre individuelle Betroffenheit unter dem Druck der Folgen des Klimawandels zukünftig zunehmen und in einem erhöhten Handlungsbedarf resultieren wird.
Definition
Definition
●/● in 2025 und 2026
◄/► in 2025 und 2026, mit Vorzeichenwechsel (positiv ↔ negativ)
▲/▲ neu in 2026
▼ nur in 2025
* grenzwertig positiv/negativ (+/- 1 Indexpunkt zum Gesamtindex)

## Slide 26: Wichtigste Vulnerabilitätstreiber insgesamt
    Wichtigste negative Schlüsselindikatoren insgesamt: Indikatoren, die im Vergleich mit allen fünfzig Indikatoren einen überdurchschnittlich hohen Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen besitzen und die eine schlechtere Durchschnittsbewertung als der Klimaresilienz-Index insgesamt erhalten, lauten:
    Themenfeld Robustheit: Eine im Vergleich höhere Betroffenheit sehen WVU bei der …
    Zunahme des Spitzenwasserbedarfs (Anz. Spitzenlasttage, Erhöhung d. Spitzenlasten, länger andauernde/sich kumulierende Spitzenlasten).
    Zunahme des Investitionsbedarfs, um eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu gewährleisten.
    In den Themenfeldern Anpassungsgrad, Handlungsfähigkeit und Rechtlicher Rahmen sind keine zusätzlichen Vulnerabilitätstreiber identifiziert worden.
    Themenfeld Zukunftsperspektive: Einen im Vergleich hohen zukünftigen Anpassungsdruck nehmen WVU wahr bei …
    Zunahme der regulatorischen Hemmnisse in Hinblick auf die Bewältigung des Klimawandels
    Zunahme des Handlungsbedarfs im eigenen Unternehmen aufgrund des Klimawandels
    Anstieg der Betroffenheit meines Unternehmens durch den Klimawandel
    Zunahme der Herausforderung, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Trinkwasser gem. TrinkwV zukünftig eingehalten werden können.
FAZIT: Im Vergleich zu 2025 zeigen sich die wichtigsten Vulnerabilitätstreiber nur noch in den Themenfeldern Zukunftsperspektive und Robustheit. In 2025 zeigten sich noch in den Themenfeldern Anpassungsgrad und rechtlicher Rahmen einzelne Vulnerabilitätstreiber.

## Slide 27: Ergebnisse der Treiberanalyse: Schlüsselindikatoren der Klimaresilienzeinschätzung

## Slide 28: Treiberanalyse mit PLS – Struktur
Chart: 
| 7.1336682416731216 | 6.917506692607005 | 7.8 | 6.9652076309226949 | 6.4828340355329974 | 7.4372890525045241 | 8.9
Y-Werte | 16.8435 | 10.0591 | 17.8264 | 5 | 17.1349 | 7.2062 | 27.1859
Negative Schlüsselindikatoren
Positive Schlüsselindikatoren
Sekundäre
positive Indikatoren
Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren schlechter bewertet werden
Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren besser bewertet werden
Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich niedrigem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren schlechter bewertet werden
Indikatoren mit themenfeldspezifisch überdurchschnittlich niedrigem Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren besser bewertet werden
Sekundäre
negative Indikatoren
Resilienz im Themenfeld
Einfluss auf die Klimaresilienz

## Slide 29: Treiberanalyse mit PLS – Robustheit der Unternehmen
Chart: 
| 0 | 611.98338612423879 | 611.98338612423879 | 1000
unten | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
links unten | 0.0174 | 0.0174 | 0 | 0
rechts unten | 0 | 0 | 0.0174 | 0.0174
links oben | 0.0126 | 0.0126 | 0 | 0
rechts oben | 0 | 0 | 0.0126 | 0.0126
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
Impact | 0.026712 | 0.0284 | 0.027683 | 0.0312 | 0.02137 | 0.0278 | 0.022827 | 0.0278 | 0.027683 | 0.0278 | 0.02914 | 0.0284 | 0.028655 | 0.0317 | 0.018941 | 0.0217 | 0.015056 | 0.0234 | 0.016513 | 0.0167 | 0.025255 | 0.029 | 0.027198 | 0.034 | 0.028169 | 0.0295 | 0.024769 | 0.0256
Juli 2026
29
Nr. | Indikatoren zu Robustheit
1 | Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bezug auf die verfügbaren Jahresmengen.
2 | Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bezug auf die verfügbaren Tagesmengen.
3 | Abnahme des Wasserdargebots.
4 | Anstieg der Variabilität (Menge, Qualität) im Dargebot innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs.
5 | Erhöhung der Jahreswasserabgabe innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs (z.B. zunehmender Wasserbedarf in einzelnen Sektoren oder für einzelne Nutzungen).
6 | Zunahme der Spitzenlast beim Wasserbedarf (Anzahl Spitzenlasttage, Erhöhung der Spitzenlasten, länger andauernde / sich kumulierende Spitzenlasten).
7 | Zunehmende Herausforderungen, die Versorgung mit Trinkwasser über das gesamte Jahr uneingeschränkt zu gewährleisten.
8 | Klimawandelbedingte Notwendigkeit zusätzlicher Verfahrensstufen zur Aufbereitung des Rohwassers (z.B. Zunahme von Stoffeinträgen durch Starkregenereignisse).
9 | Zunahme von Stoffeinträgen durch klimawandelbedingte Starkregenereignisse.
10 | Zunahme der Häufigkeit, dass im Wasserverteilungssystem oder Teilen davon über einen längeren Zeitraum eine Trinkwassertemperatur von über 25 °C erreicht wird, z.B. aufgrund anhaltend hoher Temperaturen in den Sommermonaten.
11 | Zunahme von Engpässen hinsichtlich der maximalen Tagesaufbereitungskapazität von Rohwasser an Spitzentagen.
12 | Zunahme von Engpässen hinsichtlich der maximalen Förderkapazität von Trinkwasser (= maximale Fördermenge/maximale Pumpenförderkapazität) an Spitzentagen.
13 | Zunahme des Investitionsbedarfs, um eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu gewährleisten.
14 | Zunahme der Limitierung der Wasserbereitstellung durch Mängel in der technischen Infrastruktur (fehlende Redundanz und/oder Reserven).
Resilienz im Themenfeld Robustheit
Negative
Schlüsselindikatoren
Positive
Schlüsselindikatoren
Sekundäre
negative Indikatoren
Sekundäre
positive Indikatoren
Ø = 2,7%*
Ø = 59**
Einfluss auf die Klimaresilienz
** Durchschnittlicher Einfluss der Indikatoren auf die Klimaresilienz (kann ggü. 2025 abweichen!)
** Punktewert des Teilindex „Robustheit“

## Slide 30: Treiberanalyse mit PLS – Anpassungsgrad
Chart: 
| 0 | 560 | 560 | 1000
unten | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
links unten | 0.0078 | 0.0078 | 0 | 0
rechts unten | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0078
links oben | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0
rechts oben | 0 | 0 | 0.0122 | 0.0122
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
Impact | 0.011656 | 0.0139 | 0.011656 | 0.0111 | 0.014085 | 0.0122 | 0.013113 | 0.0122 | 0.020884 | 0.0161 | 0.020398 | 0.0173 | 0.017484 | 0.015 | 0.015056 | 0.0145 | 0.015056 | 0.0145 | 0.0082564 | 0.0089 | 0.0087421 | 0.01 | 0.01117 | 0.0072
Juli 2026
30
Ø = 1,3%*
Ø = 53**
Nr. | Indikatoren zu Anpassungsgrad
1 | Ausbau des Monitorings (Mengen- und Qualitätsmessung und -bewertung) bzgl. der zukünftig erwartbaren Änderungen der Gewässer- und Rohwasserbeschaffenheit sowie verfügbaren Rohwassermengen.
2 | Verbesserung von Maßnahmen im Ressourcenmanagement durch Vermeidung von Einleitungen erhöhter Stofffrachten insb. in Oberflächengewässer/Talsperren
3 | Regelmäßige Erstellung eigener Wasserdargebots- und -bedarfsprognosen (z.B. alle 5 oder 10 Jahre)
4 | Verfügbarmachung/Erkundung neuer Wasserressourcen/Gewinnungsoptionen
5 | Modernisierung und Nachrüstung oder Erweiterung bestehender Wasserwerke (z.B. zur Optimierung und/oder Flexibilisierung der Betriebsweisen)
6 | Bedarfsgerechte Anpassung/ Erweiterung von Wasserwerks-Kapazitäten (Gewinnung, Rohwassertransport, Aufbereitung)
7 | Neubau von Wasserwerken/Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen
8 | Ausbau und/oder Ertüchtigung bestehender Netzkapazitäten sowie Schaffung bedarfsgerechter Redundanz und Reserven im Netz
9 | Erhöhung des Speicher-/Behältervolumens zur Redundanz und Reserven bei Bedarfsspitzen
10 | Senkung von Wasserverlusten im Rohrnetz
11 | Senkung des Netzdrucks/gezieltes (temporäres) Druckmanagement in Spitzenlastzeiten
12 | Anschluss an Fernwasserversorgungssysteme (Fremdbezug von Rohwasser und/oder Reinwasser) und/oder Schaffung von Verbundsystemen mit benachbarten Versorgern
Resilienz im Themenfeld Anpassungsgrad
Einfluss auf die Klimaresilienz
Negative
Schlüsselindikatoren
Positive
Schlüsselindikatoren
Sekundäre
positive Indikatoren
Sekundäre
negative Indikatoren
** Durchschnittlicher Einfluss der Indikatoren auf die Klimaresilienz (kann ggü. 2025 abweichen!)
** Punktewert des Teilindex „Anpassungsgrad“

## Slide 31: Treiberanalyse mit PLS – Handlungsfähigkeit
Chart: 
| 0 | 570.37389253333333 | 570.37389253333333 | 1000
unten | 0 | 0 | 0 | 0
links unten | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 0
rechts unten | 0 | 0 | 0.0115 | 0.0115
links oben | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0
rechts oben | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0085
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
Impact | 0.0077708 | 0.0134 | 0.0067994 | 0.0122 | 0.0048567 | 0.0078 | 0.016513 | 0.0145 | 0.01117 | 0.0122 | 0.0082564 | 0.0089 | 0.01797 | 0.0139 | 0.01117 | 0.01 | 0.002914 | 0.0078 | 0.0097135 | 0.0106 | 0.018456 | 0.0128 | 0.01797 | 0.0139
Juli 2026
31
Ø = 1,2%*
Ø = 43**
Nr. | Indikatoren zu Handlungsfähigkeit
1 | Anpassung/Erhöhung des Wasserdargebots
2 | Anpassung des Wasserbedarfs durch Sensibilisierung der Wassernutzer zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser
3 | Anreize zum Wassersparen durch flexibilisierte/saisonale/zeitvariable Preismodelle
4 | Umfangreiches Monitoring von Wasserqualität und -dargebot unter Einbeziehung der Gefährdungspotenziale im Einzugsgebiet
5 | Erfolgreiche Umsetzung landwirtschaftlicher Kooperationen (ggf. mit entsprechenden Kompensationsvereinbarungen) und/oder anderer Landnutzungen in Einzugsgebieten (z.B. Öko-Landbau/Waldumbau)
6 | Verbesserung des Erosionsschutzes und Ausbau von Abwasserrückhaltekapazitäten bei Talsperren zur Vermeidung erhöhter Stoffeinträge in Folge von Starkniederschlägen
7 | Anpassung/Erweiterung der bestehenden Infrastruktur
8 | Senkung des Netzdrucks
9 | Anschluss an Fernwasserversorgungssysteme
10 | Schaffung lokaler/regionaler Verbundsysteme mit benachbarten Versorgern
11 | Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen zur Finanzierung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen und Investitionen
12 | Verfügbarkeit personeller Ressourcen zur Durchführung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen
Resilienz im Themenfeld Handlungsfähigkeit
Einfluss auf die Klimaresilienz
Negative
Schlüsselindikatoren
Positive
Schlüsselindikatoren
Sekundäre
positive Indikatoren
Sekundäre
negative Indikatoren
** Durchschnittlicher Einfluss der Indikatoren auf die Klimaresilienz (kann ggü. 2025 abweichen!)
** Punktewert des Teilindex „Handlungsfähigkeit“

## Slide 32: Treiberanalyse mit PLS – Rechtlicher Rahmen
Chart: 
| 0 | 399.42800510000001 | 399.42800510000001 | 1000
unten | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
links unten | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 0
rechts unten | 0 | 0 | 0.0076 | 0.0076
links oben | 0.0124 | 0.0124 | 0 | 0
rechts oben | 0 | 0 | 0.0124 | 0.0124
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
Impact | 0.024769 | 0.0161 | 0.02137 | 0.0167 | 0.027198 | 0.0184 | 0.025255 | 0.0189 | 0.026226 | 0.0173 | 0.027683 | 0.0184
Juli 2026
32
Ø = 1,8%*
Ø = 40**
Nr. | Indikatoren zum Rechtlichen Rahmen
1 | hemmender Einfluss aufgrund zu starrer und/oder zunehmend restriktiver Wasserentnahmerechte und Bewirtschaftungsgrenzen
2 | hemmender Einfluss aufgrund mangelnder staatlicher Anreize und Förderinstrumente zur Unterstützung notwendiger Anpassungsmaßnahmen und Investitionen (z.B. Förderprogramme, Finanzierungshilfen, steuerliche Entlastungen)
3 | hemmender Einfluss aufgrund fehlender integrierter Planung/Koordination und zu komplexer und langwierigen Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren bei Wasserinfrastrukturprojekten
4 | hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren (z.B. Landwirtschaft, Kommunen, benachbarte Versorger, Behörden)
5 | hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Akzeptanz für notwendige Anpassungsmaßnahmen z.B. in Politik und Bevölkerung (z.B. mit Folge höherer Wasserentgelte, Einschränkungen bei Bewässerung)
6 | hemmender Einfluss aufgrund mangelnder regionaler oder landesweiter Wasserversorgungskonzepte (z.B. integrierte Planung, Koordination), die eine effektive Antwort auf den Klimawandel liefern können
Resilienz im Themenfeld Rechtlicher Rahmen
Einfluss auf die Klimaresilienz
Negative
Schlüsselindikatoren
Positive
Schlüsselindikatoren
Sekundäre
positive Indikatoren
Sekundäre
negative Indikatoren
** Durchschnittlicher Einfluss der Indikatoren auf die Klimaresilienz (kann ggü. 2025 abweichen!)
** Punktewert des Teilindex „Rechtlicher Rahmen“

## Slide 33: Treiberanalyse mit PLS – Zukunftsperspektive
Chart: 
| 0 | 421.6133782 | 421.6133782 | 1000
unten | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
links unten | 0.0117 | 0.0117 | 0 | 0
rechts unten | 0 | 0 | 0.0117 | 0.0117
links oben | 0.0083 | 0.0083 | 0 | 0
rechts oben | 0 | 0 | 0.0083 | 0.0083
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
Impact | 0.033997 | 0.0306 | 0.033997 | 0.0362 | 0.037882 | 0.0406 | 0.034483 | 0.039 | 0.037397 | 0.0406 | 0.028655 | 0.0329
Juli 2026
33
Ø = 3,7%*
Ø = 46**
Nr. | Indikatoren zur Zukunftsperspektive
1 | Zunahme der Herausforderung, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Trinkwasser gem. TrinkwV zukünftig eingehalten werden können.
2 | Anstieg des Risikos, dass die rechtlich und vertraglich gesicherten Wassermengen zukünftig nicht mehr ausreichen, um den prognostizierten Wasserbedarf jederzeit vollumfänglich zu decken (Auslastung der Wasserentnahmerechte).
3 | Anstieg der Betroffenheit meines Unternehmens durch den Klimawandel.
4 | Abnahme der Handlungsfähigkeit meines Unternehmens im Umgang mit den Folgen des Klimawandels.
5 | Zunahme des Handlungsbedarfs in meinem Unternehmen aufgrund des Klimawandels.
6 | Zunahme der regulatorischen Hemmnisse in Hinblick auf die Bewältigung des Klimawandels.
Resilienz im Themenfeld Zukunftsperspektive
Einfluss auf die Klimaresilienz
Negative
Schlüsselindikatoren
Positive
Schlüsselindikatoren
Sekundäre
positive Indikatoren
Sekundäre
negative Indikatoren
** Durchschnittlicher Einfluss der Indikatoren auf die Klimaresilienz (kann ggü. 2025 abweichen!)
** Punktewert des Teilindex „Zukunftsperspektive“

## Slide 34: Herausforderungen und Stellschrauben

## Slide 35: Größte Herausforderungen für die WVU
Chart: 
| Rückgang Wasserdargebot | Infrastrukturausbau | Spitzenbedarfe | Bürokratie & Verwaltungsaufwand | Finanzbedarf & fehlende Fördermittel | Sicherung Wasserrechte | Beeinträchtigte Wasserqualität | Starkwetterereignisse & klimat. Veränderungen | Steigende & schwankende Wassertemperaturen | Fachkräftemangel | Nutzungskonflikte | Höherer Wasserbedarf | Wasserspeicherung | Sensibilisierung der Bevölkerung (TW-Umgang) | Beeinträchtigte Grundwasserneubildung | Stoffeinträge | Preisstabilität für Verbraucher | Sonstiges | Keine Angabe
Datenreihe 1 | 20.3 | 17.2 | 17.2 | 15.9 | 14.5 | 12.8 | 9.7 | 8.8 | 7 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 2.6 | 2.2 | 14.1 | 31.7
Spalte1 | 1.8 | 5.8 | 9.8 | 13.8 | 17.8 | 21.7 | 25.6 | 29.5 | 33.4 | 37.4 | 41.4 | 45.4 | 49.3 | 53.2 | 57.1 | 61 | 64.9 | 68.8 | 72.7
Größte Herausforderungen
Der Rückgang des Wasserdargebots, der Infrastrukturausbau sowie die Spitzenbedarfe werden am häufigsten als zentrale Problemfelder wahrgenommen. Im Vergleich zu 2025 werden diese 2026 deutlich häufiger benannt, Starkwettereignisse & klimatische Veränderungen hingegen deutlich seltener.
Ausgewählte O-Töne
„Trockenheit und damit verbundene Einschränkung des Rohwasserdargebots nach Menge und Qualität.“
„Das steigende Alter der gesamten Wasserversorgungsinfrastruktur erfordert einen Aufbau von Redundanzen oder alternativen Handlungsoptionen zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Wasserversorgung für den Endkunden.“
„Extreme Tagesspitzenwerte.“
Offene Frage: Welche drei Aspekte stellen für Ihr Unternehmen aktuell die größten Herausforderungen in Hinblick auf den Klimawandel dar?
■ 2026 (n = 227) ■ 2025 (n = 219)
Angaben in %
*
* in 2026 als neue Kategorie aufgenommen

## Slide 36: Wichtigste Stellschrauben für die WVU
Wichtigste Stellschrauben
Die Infrastrukturinvestitionen, die finanzielle Förderung und der Bürokratieabbau werden wie bereits 2025 am häufigsten als zentrale Stellschrauben wahrgenommen. Die Infrastrukturinvestitionen und der Schutz von Wasserressourcen werden im Vergleich zu 2025 deutlich häufiger benannt.
Ausgewählte O-Töne
„Frühzeitige Investitionen in Monitoring, Trinkwasserqualität und klimaresiliente Infrastruktur sowie bessere Nutzung von Fördermitteln.“
„Finanzielle Förderung erforderlicher Maßnahmen zur Stärkung der Klima-Resilienz.“
„Deutlich kürzere Wasserrechtsverfahren durch weniger Bürokratie, weniger Gutachten, zügigere Bearbeitung durch Genehmigungsbehörden.“
Offene Frage: Welche sind Ihrer Einschätzung nach die drei wichtigsten Stellschrauben, um die Anpassungsfähigkeit Ihres Unternehmens an den Klimawandel zu verbessern?
■ 2026 (n = 227) ■ 2025 (n = 219)
Chart: 
| Infrastrukturinvestitionen | Finanzielle Förderung | Bürokratieabbau | Schutz von Wasserressourcen | Verbundsysteme schaffen | Bürger/-innen sensibilisieren | Fachkräftegewinnung | Unterstützung durch Politik | Trinkwasserneuerschließung | Speicherkapazitäten erhöhen | Wasserpreis anpassen | Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung | Öffentlichkeitsarbeit | Redundanzen | Sonstiges | Keine Angabe
Datenreihe 1 | 23.3 | 18.9 | 16.3 | 14.1 | 12.8 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 7 | 5.7 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 10.1 | 35.2
Spalte1 | 2.5 | 7.1 | 11.8 | 16.5 | 21.2 | 25.9 | 30.6 | 35.3 | 40 | 44.7 | 49.4 | 54.1 | 58.8 | 63.5 | 68.2 | 72.9
Angaben in %

## Slide 37: Anhang: Methodik

## Slide 38: Methodik – Struktur des Klimaresilienz-Index Wasser
Der Klimaresilienz-Index Wasser setzt sich aus fünf Teilindizes zusammen. Jeder Teilindex misst die Resilienz der Wasserversorgungsunternehmen (WVU) gegenüber negativen Folgen des Klimawandels, d.h. je höher die Werte des Teilindex, desto höher ist die Resilienz der WVU im betreffenden Bereich. Die abstrakten Teilindizes werden in der Regel über Fragen zu wahrgenommenen Defiziten erhoben. Ein höherer Indexwert entspricht in diesen Fällen geringeren Defiziten.
Die aktuelle Klimaresilienz der WVU wird durch die beiden folgenden Teilindizes abgebildet.
  Robustheit: Der Teilindex wird durch Fragen zur aktuellen Ausprägung negativer Folgen des Klimawandels erhoben. Die Folgen beziehen sich auf die Bereiche Wassermenge, Wasserqualität und Infrastruktur. Je weniger sich WVU von den Folgen betroffen sehen, desto höher wird ihre Versorgungssicherheit und infolgedessen auch ihre gegenwärtige Resilienz eingeordnet.
  Anpassungsgrad: Der Teilindex wird durch Fragen zu akuten Anpassungsbedarfen bei den WVU gemessen. Je geringer der aktuelle Handlungsbedarf im Verantwortungsbereich der Unternehmen eingeschätzt wird, desto höher ist der aktuelle Anpassungsgrad und damit die aktuelle Resilienz der Unternehmen.
Die strukturelle Klimaresilienz der WVU wird durch die beiden folgenden Teilindizes abgebildet.
  Handlungsfähigkeit: Der Teilindex wird durch Fragen zur Handlungsfähigkeit der WVU gegenüber negativen Folgen des Klimawandels erhoben. Die Folgen beziehen sich wiederum auf die Bereiche Wassermenge, Wasserqualität und Infrastruktur. Je höher die Handlungsfähigkeit der WVU, desto höher wird auch ihre Resilienz eingeordnet.
  Rechtlicher Rahmen: Der Teilindex wird durch Fragen zum hemmenden Einfluss des aktuellen Rechtsrahmens erhoben. Je geringer ein hemmender Einfluss wahrgenommen wird, desto besser wird der rechtliche Rahmen für die Anpassung an den Klimawandel und infolgedessen die Resilienz der WVU eingeordnet.
Die erwartete Veränderung der Klimaresilienz wird durch den folgenden Teilindex abgebildet.
  Zukunftsperspektive: Der Teilindex wird durch Fragen zur Einschätzung der zukünftig zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Wassermenge und Wasserqualität sowie die Entwicklungen in den vier Bereichen gemessen. Je positiver die zukünftige Entwicklung eingeschätzt wird, desto resilienter fühlen sich die Unternehmen.

## Slide 39: Methodik – Indikatoren des Klimaresilienz-Index Wasser
Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bezug auf die verfügbaren Jahresmengen.
Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bezug auf die verfügbaren Tagesmengen.
Abnahme des Wasserdargebots.
Anstieg der Variabilität (Menge, Qualität) im Dargebot innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs.
Erhöhung der Jahreswasserabgabe innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs (z.B. zunehmender Wasserbedarf in einzelnen Sektoren oder für einzelne Nutzungen).
Zunahme der Spitzenlast beim Wasserbedarf (Anzahl Spitzenlasttage, Erhöhung der Spitzenlasten, länger andauernde / sich kumulierende Spitzenlasten).
Zunehmende Herausforderungen, die Versorgung mit Trinkwasser über das gesamte Jahr uneingeschränkt zu gewährleisten.
Klimawandelbedingte Notwendigkeit zusätzlicher Verfahrensstufen zur Aufbereitung des Rohwassers (z.B. Zunahme von Stoffeinträgen durch Starkregenereignisse).
Zunahme von Stoffeinträgen durch klimawandelbedingte Starkregenereignisse.
Zunahme der Häufigkeit, dass im Wasserverteilungs-system oder Teilen davon über einen längeren Zeitraum eine Trinkwassertemperatur von über 25 °C erreicht wird, z.B. aufgrund anhaltend hoher Temperaturen in den Sommermonaten.
Zunahme von Engpässen hinsichtlich der maximalen Tagesaufbereitungskapazität von Rohwasser an Spitzentagen.
Zunahme von Engpässen hinsichtlich der maximalen Förderkapazität von Trinkwasser (= max. Fördermenge/ max. Pumpenförderkapazität) an Spitzentagen.
Zunahme des Investitionsbedarfs, um eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu gewährleisten.
Zunahme der Limitierung der Wasserbereitstellung durch Mängel in der technischen Infrastruktur (fehlende Redundanz und/oder Reserven).
Anpassung/Erhöhung des Wasserdargebots.
Anpassung des Wasserbedarfs durch Sensibilisierung der Wassernutzer zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser.
Anreize zum Wassersparen durch flexibilisierte/ saisonale/zeitvariable Preismodelle.
Umfangreiches Monitoring von Wasserqualität und -dargebot unter Einbeziehung der Gefährdungspotenziale im Einzugsgebiet.
Erfolgreiche Umsetzung landwirtschaftlicher Kooperationen (ggf. mit entsprechenden Kompensationsvereinbarungen) und/oder anderer Landnutzungen in Einzugsgebieten (z.B. Öko-Landbau/Waldumbau).
Verbesserung des Erosionsschutzes und Ausbau von Abwasserrückhaltekapazitäten bei Talsperren zur Vermeidung erhöhter Stoffeinträge in Folge von Starkniederschlägen.
Anpassung/Erweiterung der bestehenden Infrastruktur.
Senkung des Netzdrucks.
Anschluss an Fernwasserversorgungssysteme.
Zunahme der Herausforderung, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Trinkwasser gem. TrinkwV zukünftig eingehalten werden können.
Anstieg des Risikos, dass die rechtlich und vertraglich gesicherten Wassermengen zukünftig nicht mehr ausreichen, um den prognostizierten Wasserbedarf jederzeit vollumfänglich zu decken (Auslastung der Wasserentnahmerechte).
Anstieg der Betroffenheit meines Unternehmens durch den Klimawandel.
Abnahme der Handlungsfähigkeit meines Unternehmens im Umgang mit den Folgen des Klimawandels.
Zunahme des Handlungsbedarfs in meinem Unternehmen aufgrund des Klimawandels.
Zunahme der regulatorischen Hemmnisse in Hinblick auf die Bewältigung des Klimawandels.
Aktuelle Klimaresilienz |  | Strukturelle Klimaresilienz |  | Erwartete Veränderung
Robustheit der Unternehmen (14 Ind.) | Anpassungsgrad (12 Ind.) | Handlungsfähigkeit (12 Ind.) | Rechtlicher Rahmen (6 Ind.) | Zukunftsperspektive (6 Ind.)
Ausbau des Monitorings (Mengen- und Qualitätsmessung und -bewertung) bzgl. der zukünftig erwartbaren Änderungen der Gewässer- und Rohwasserbeschaffenheit sowie verfügbaren Rohwassermengen.
Verbesserung von Maßnahmen im Ressourcenmanagement durch Vermeidung von Einleitungen erhöhter Stofffrachten insb. in Oberflächengewässer/Talsperren.
Regelmäßige Erstellung eigener Wasserdargebots- und -bedarfsprognosen (z.B. alle 5 oder 10 Jahre).
Verfügbarmachung/Erkundung neuer Wasserressourcen/Gewinnungsoptionen.
Modernisierung und Nachrüstung oder Erweiterung bestehender Wasserwerke (z.B. zur Optimierung und/oder Flexibilisierung der Betriebsweisen).
Bedarfsgerechte Anpassung/ Erweiterung von Wasserwerks-Kapazitäten (Gewinnung, Rohwassertransport, Aufbereitung).
Neubau von Wasserwerken/Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen.
Ausbau und/oder Ertüchtigung bestehender Netzkapazitäten sowie Schaffung bedarfsgerechter Redundanz und Reserven im Netz.
Erhöhung des Speicher-/Behältervolumens zur Redundanz und Reserven bei Bedarfsspitzen.
Senkung von Wasserverlusten im Rohrnetz.
Senkung des Netzdrucks/gezieltes (temporäres) Druckmanagement in Spitzenlastzeiten.
Anschluss an Fernwasserversorgungssysteme (Fremdbezug von Rohwasser und/oder Reinwasser) und/oder Schaffung von Verbundsystemen mit benachbarten Versorgern.
Hemmender Einfluss aufgrund zu starrer und/oder zuneh-mend restriktiver Wasserentnahmerechte und Bewirtschaftungsgrenzen.
Hemmender Einfluss aufgrund mangelnder staatlicher Anreize und Förderinstrumente zur Unterstützung notwendiger Anpassungsmaßnahmen und Investitionen (z.B. Förderprogramme, Finanzierungshilfen, steuerliche Entlastungen).
Hemmender Einfluss aufgrund fehlender integrierter Planung/Koordination und zu komplexer und langwierigen Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren bei Wasserinfrastrukturprojekten.
Hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren (z.B. Landwirtschaft, Kommunen, benachbarte Versorger, Behörden).
Hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Akzeptanz für notwendige Anpassungsmaßnahmen z.B. in Politik und Bevölkerung (z.B. mit Folge höherer Wasserentgelte, Einschränkungen bei Bewässerung).
Hemmender Einfluss aufgrund mangelnder regionaler oder landesweiter Wasserversorgungskonzepte (z.B. integrierte Planung, Koordination), die eine effektive Antwort auf den Klimawandel liefern können.

## Slide 40: Methodik – Berechnung des Klimaresilienz-Index Wasser
Berechnungsgrundlage des Klimaresilienz-Index Wasser sind fünfzig Indikatorfragen aus den fünf Themenfeldern Robustheit, Anpassungsgrad, Handlungsfähigkeit, Rechtlicher Rahmen und Zukunftsperspektive.
Für jedes Themenfeld wird ein Teilindex berechnet, indem der Mittelwert der zugehörigen Indikatorfragen gebildet wird. Der Klimaresilienz-Index Wasser ergibt sich anschließend aus dem Mittelwert der Teilindizes.
Die fünfzig Indikatoren wurden anhand einer fünfstufigen Antwortskala erhoben: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. Für die Indexbildung wurde die Skala in Punktewerte von 0 bis 100 übersetzt. Ein hoher Punktewert bedeutet dabei immer eine resilienzfördernde Bewertung des Indikators. Eine hohe Punktzahl wird auch dann erreicht, wenn ein resilienzgefährdender Indikator in geringerem Maße zutrifft.
FRAGESTELLUNGEN zu den fünf Teilindizes/Themenfeldern
ANTWORTSKALEN und zugehörige Indexpunkte
ADDITIVER GESAMTINDEX
(Ø der Teilindizes)
Wie hoch waren Unternehmen von aus dem Klimawandel resultierenden negativen Einflüssen auf die Wassermenge/-qualität und Infrastruktur betroffen?
Wie hoch wird der Handlungsbedarf im Verantwortungsbereich der Unternehmen hinsichtlich unterschiedlicher Anpassungsfelder eingeschätzt?
Wie hoch wird die Handlungsfähigkeit von den Unternehmen in Bezug auf die Wassermenge/-qualität und Infrastruktur in Ihrem Verantwortungsbereich eingeschätzt?
Wie hoch wird der hemmende Einfluss des regulatorischen Rahmens und der Governance bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels von den Unternehmen eingeschätzt?
Wie hoch schätzen die Unternehmen den zukünftigen Einfluss des Klimawandels auf ihre Unternehmen ein?
sehr gering
gering
mittel
hoch
sehr hoch
100 Punkte
75 Punkte
50 Punkte
25 Punkte
0 Punkte
14 Indikatoren
sehr gering
gering
mittel
hoch
sehr hoch
100 Punkte
75 Punkte
50 Punkte
25 Punkte
0 Punkte
12 Indikatoren
sehr gering
gering
mittel
hoch
sehr hoch
0 Punkte
25 Punkte
50 Punkte
75 Punkte
100 Punkte
12 Indikatoren
sehr gering
gering
mittel
hoch
sehr hoch
100 Punkte
75 Punkte
50 Punkte
25 Punkte
0 Punkte
6 Indikatoren
sehr gering
gering
mittel
hoch
sehr hoch
100 Punkte
75 Punkte
50 Punkte
25 Punkte
0 Punkte
6 Indikatoren
TEILINDIZES (Ø der Indikatoren)
Robustheit
(0-100 Punkte)
Anpassungsgrad
(0-100 Punkte)
Handlungsfähigkeit
(0-100 Punkte)
Rechtlicher Rahmen
(0-100 Punkte)
Zukunftsperspektive
(0-100 Punkte)
Klimaresilienz-Index Wasser
0 Punkte weist eine minimale und 100 Punkte eine maximale Klimaresilienz aus.

## Slide 41: Methodik – Ableitung von Schlüsselindikatoren (1/2)
Zur Identifikation bzw. Ableitung von Schlüsselindikatoren (Treibern) für die Klimaresilienz/Vulnerabilität wurde eine Treiberanalyse mit Hilfe eines PLS-SEM (“partial least squares structural equation model“) durchgeführt. Ziele der Treiberanalyse waren…
  … zu prüfen, dass die Indikatoren und die Themenfelder die Zielgröße Klimaresilienz insgesamt adäquat messen, und darüber hinaus
  … zu identifizieren, welche Indikatoren in einem statistisch besonders starken Zusammenhang mit der Klimaresilienz stehen, d.h. welche Indikatoren die relevanten Schlüsselindikatoren in der Wahrnehmung der Unternehmen sind.
  Das Zielkriterium „Klimaresilienz/ Vulnerabilität“ im untenstehenden Strukturgleichungsmodell resultiert aus der Einschätzung der Gesamtauswirkungen des Klimawandels auf die Unternehmen und den themenfeldspezifischen Gesamtbewertungen der Auswirkungen des Klimawandels.
Statistisch bestätigte Zusammenhänge
Alle fünf Themenfelder besitzen einen direkten statistisch signifikanten Zusammenhang mit der Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen.
Unternehmen, die aufgrund ihrer Betroffenheit aktuell weniger robust sind, nehmen einen höheren Handlungsbedarf zum Erhalt ihres Anpassungsgrades wahr und schätzen zukünftige Entwicklungen kritischer ein.
Unternehmen, die einen hohen Handlungsbedarf zum Erhalt ihres Anpassungsgrades spüren, schätzen zukünftige Entwicklungen kritischer ein, nehmen hemmende Einflüsse des rechtlichen Rahmens stärker wahr und bewerten zugleich ihre Handlungsfähigkeit aber als höher.
Unternehmen, die ihre Handlungsfähigkeit eher eingeschränkt sehen, schätzen zukünftige Risiken höher ein.
Handlungs-fähigkeit
Anpassungs-grad
Zukunfts-perspektive
Robustheit
Rechtlicher Rahmen
Klimaresilienz/ Vulnerabilität

## Slide 42: Methodik – Ableitung von Schlüsselindikatoren (2/2)
Auf Basis der Treiberanalyse kann identifiziert werden, ob Indikatoren in der Unternehmenswahrnehmung in einem statistisch starken oder eher schwachen Zusammenhang mit der Klimaresilienz stehen. Somit lassen sich unter allen gemessenen 50 Indikatoren die wesentlichen positiv sowie negativ bewerteten Schlüsselindikatoren identifizieren:
  Negative Schlüsselindikatoren: Indikatoren mit einem themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohen, statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren schlechter bewertet werden
  Positive Schlüsselindikatoren: Indikatoren mit einem themenfeldspezifisch überdurchschnittlich hohen, statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Klimaresilienz in den Unternehmen, die im Vergleich mit den anderen Themenfeldindikatoren besser bewertet werden

## Slide 43: Anhang: Fragebogen

## Slide 44: Fragebogen – Angaben zum Unternehmen
Frage 1: Ist Ihr Unternehmen ein…?
  Fernwasserversorger
  Direktversorger
  Frage 2: Welche Prozesse/Wertschöpfungsstufen der Wasserversorgung deckt Ihr Unternehmen ab? (Mehrfachantwort)
  Wasserressourcenmanagement (inkl. Ressourcenschutz in Einzugsgebieten und Monitoring)
  Wassergewinnung
  Wasseraufbereitung
  Wasserspeicherung
  Wassertransport
  Wasserverteilung (Ortsnetz(e) mit Versorgung von Endkunden)
  Sonstige, und zwar…
  Frage 3: Welche Wasserarten nutzt Ihre Organisation / Ihr Unternehmen für die Wassergewinnung? (Mehrfachantwort)
  Quellwasser
  Grundwasser
  Angereichertes Grundwasser
  Uferfiltrat
  Flusswasser
  See- und Talsperrenwasser
  Fremdbezug von Rohwasser
  Fremdbezug von Rein-/Trinkwasser
Frage 4: Wie hoch war die Trinkwasserabgabe im letzten Jahr? (Offene Frage)
  ___ Mio. m³/a
  Frage 5: Wie viele Mitarbeitende sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt?
  Weniger als 10 Mitarbeitende
  10 bis unter 50 Mitarbeitende
  50 bis unter 250 Mitarbeitende
  250 und mehr Mitarbeitende
    Frage 6: Welche der folgenden Unternehmensformen besitzt Ihre Organisation / Ihr Unternehmen?
  Privatrechtliche AG
  Sonstige privatrechtliche Gesellschaft
  Gemischt-öffentlich-privatrechtliche Gesellschaft AG/GmbH
  Eigengesellschaft AG/GmbH
  Anstalt des öffentlichen Rechts
  Körperschaft des öffentlichen Rechts
  Öffentliche Gesellschaft AG/GmbH
  Regiebetrieb
  Eigenbetrieb
  Zweckverband
  Wasser- und Bodenverband
Hinweis: Bei allen Fragen war zusätzlich die Antwortoption „Keine Angabe“ möglich; diese wird in der Darstellung des Fragebogens nicht berücksichtigt.

## Slide 45: Fragebogen – Angaben zum Unternehmen und Ansprechpartner / Wahrnehmung der Folgen des Klimawandels
Frage 7: In welche Bundesländer liefern Sie Wasser? (Mehrfachantwort)
  Baden-Württemberg
  Bayern
  Berlin
  Brandenburg
  Bremen
  Hamburg
  Hessen
  Mecklenburg-Vorpommern
  Niedersachsen
  Nordrhein-Westfalen
  Rheinland-Pfalz
  Saarland
  Sachsen
  Sachsen-Anhalt
  Schleswig-Holstein
  Thüringen
  Frage 8: Welche Position besitzen Sie in Ihrer Organisation / Ihrem Unternehmen?
  Betriebsleitung
  Bürgermeisterin, Bürgermeister
  Vorständin, Vorstand
  Abteilungsleitung
  Bauamtsleitung
  Bauhofleitung
  Bereichsleitung
  Kaufmännische Geschäftsführung
  Technische Geschäftsführung
  Wassermeisterin, Wassermeister
  Werkleitung
  Sonstiges, und zwar…
  Frage 9: Besitzen Sie in Ihrer Organisation / Ihrem Betrieb eine …?
  eher technische Funktion
  eher kaufmännische Funktion
  sowohl technische als auch kaufmännische Funktion
    Frage 10: Sind Sie in Ihrem Unternehmen zuständig, wenn es um die Entwicklung von zukünftigen Strategien zum Erhalt einer sicheren öffentlichen Wasserversorgung geht?
  Maßgeblich beteiligt
  Nicht maßgeblich, aber beteiligt
  Eher beiläufig bis gar nicht beteiligt
      Frage 11: Insgesamt bewerte ich die gegenwärtigen Auswirkungen des Klimawandels auf mein Unternehmen als ...
  Sehr gering
  Gering
  Mittel
  Hoch
  Sehr hoch

## Slide 46: Fragebogen – Themenfeld Robustheit
Frage 12: Im Folgenden finden Sie verschiedene wassermengenbezogene negative Einflüsse. Bitte bewerten Sie, wie hoch Ihr Unternehmen in den letzten zehn Jahren aufgrund des Klimawandels von den folgenden Aspekten betroffen war. [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  12.1: Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bez. auf die verfüg. Jahresmengen.
  12.2: Anstieg der Auslastung Ihrer rechtlich oder vertraglich gesicherten Wasserressourcen (Roh- und Reinwasser) in Bez. auf die verfügb. Tagesmengen.
  12.3: Abnahme des Wasserdargebots
  12.4: Anstieg der Variabilität (Menge, Qualität) im Dargebot innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs.
Frage 13: Im Folgenden finden Sie weitere wassermengenbezogene negative Einflüsse. Bitte bewerten Sie, wie hoch Ihr Unternehmen in den letzten zehn Jahren aufgrund des Klimawandels von den folgenden Aspekten betroffen war. [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  13.1: Erhöhung der Jahreswasserabgabe innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs (z.B. zunehmender Wasserbedarf in einzelnen Sektoren oder für einzelne Nutzungen)
  13.2: Zunahme der Spitzenlast beim Wasserbedarf (Anzahl Spitzenlasttage, Erhöhung der Spitzenlasten, länger andauernde / sich kumulierende Spitzenlasten)
  13.3: Zunehmende Herausforderungen, die Versorgung mit Trinkwasser über das gesamte Jahr uneingeschränkt zu gewährleisten
    Frage 14: Im Folgenden finden Sie verschiedene Beeinträchtigungen der Wasserqualität. Bitte bewerten Sie, wie hoch Ihr Unternehmen in den letzten zehn Jahren aufgrund des Klimawandels von den folgenden Aspekten betroffen war. [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  14.1: Klimawandelbedingte Notwendigkeit zusätzlicher Verfahrensstufen zur Aufbereitung des Rohwassers (z.B. Zunahme von Stoffeinträgen durch Starkregenereignisse)
  14.2: Zunahme von Stoffeinträgen durch klimawandelbedingte Starkregenereignisse
  14.3: Zunahme der Häufigkeit, dass im Wasserverteilungssystem oder Teilen davon über einen längeren Zeitraum eine Trinkwassertemperatur von über 25 °C erreicht wird, z.B. aufgrund anhaltend hoher Temperaturen in den Sommermonaten

## Slide 47: Fragebogen – Themenfelder Robustheit & Handlungsfähigkeit
    Frage 15: Im Folgenden finden Sie verschiedene Beanspruchungen der Infrastruktur. Bitte bewerten Sie, wie hoch Ihr Unternehmen in den letzten zehn Jahren aufgrund des Klimawandels von den folgenden Aspekten betroffen war.
    [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  15.1: Zunahme von Engpässen hinsichtlich der maximalen Tagesaufbereitungskapazität von Rohwasser an Spitzentagen
  15.2: Zunahme von Engpässen hinsichtlich der maximalen Förderkapazität von Trinkwasser (= maximale Fördermenge/maximale Pumpenförderkapazität) an Spitzentagen
  15.3: Zunahme des Investitionsbedarfs, um eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu gewährleisten
  15.4: Zunahme der Limitierung der Wasserbereitstellung durch Mängel in der technischen Infrastruktur (fehlende Redundanz und/oder Reserven)
    Frage 16: Insgesamt bewerte ich die Belastung meines Unternehmens durch den Klimawandel als …
  Sehr gering
  Gering
  Mittel
  Hoch
  Sehr hoch
    Frage 17: Wie schätzen Sie die Handlungsfähigkeit Ihres Unternehmens in Bezug auf die Wassermenge in Ihrem Verantwortungsgebiet hinsichtlich der folgenden Aspekte ein? [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  17.1: Anpassung/Erhöhung des Wasserdargebots
  17.2: Anpassung des Wasserbedarfs durch Sensibilisierung der Wassernutzenden zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser
  17.3: Anreize zum Wassersparen durch flexibilisierte/ saisonale/ zeitvariable Preismodelle
    Frage 18: Wie schätzen Sie die Handlungsfähigkeit Ihres Unternehmens in Bezug auf die Wasserqualität in Ihrem Verantwortungsgebiet hinsichtlich der folgenden Aspekte ein? [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  18.1: Umfangreiches Monitoring von Wasserqualität und -dargebot unter Einbeziehung der Gefährdungspotenziale im Einzugsgebiet
  18.2: Erfolgreiche Umsetzung landwirtschaftlicher Kooperationen (ggf. mit entsprechenden Kompensationsvereinbarungen) und/oder anderer Landnutzungen in Einzugsgebieten (z.B. Öko-Landbau/Waldumbau)
  18.3: Verbesserung des Erosionsschutzes und Ausbau von Abwasserrückhaltekapazitäten bei Talsperren zur Vermeidung erhöhter Stoffeinträge in Folge von Starkniederschlägen

## Slide 48: Fragebogen – Themenfelder Handlungsfähigkeit & Anpassungsgrad
    Frage 19: Wie schätzen Sie die Handlungsfähigkeit Ihres Unternehmens in Bezug auf die Infrastruktur in Ihrem Verantwortungsgebiet hinsichtlich der folgenden Aspekte ein? [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  19.1: Anpassung/Erweiterung der bestehenden Infrastruktur
  19.2: Senkung des Netzdrucks
  19.3: Anschluss an Fernwasserversorgungssysteme
  19.4: Schaffung lokaler/regionaler Verbundsysteme mit benachbarten Versorgern
  19.5: Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen zur Finanzierung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen und Investitionen
  19.6: Verfügbarkeit personeller Ressourcen zur Durchführung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen
    Frage 20: Insgesamt bewerte ich die Handlungsfähigkeit meines Unternehmens in Hinblick auf die Folgen des Klimawandels als ...
  Sehr gering
  Gering
  Mittel
  Hoch
  Sehr hoch
    Frage 21: Wie schätzen Sie den Handlungsbedarf in Ihrem Verantwortungsbereich hinsichtlich der folgenden Anpassungsfelder ein?
    [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  21.1: Ausbau des Monitorings (Mengen- und Qualitätsmessung und -bewertung) bzgl. der zukünftig erwartbaren Änderungen der Gewässer- und Rohwasserbeschaffenheit sowie verfügbaren Rohwassermengen
  21.2: Verbesserung von Maßnahmen im Ressourcenmanagement durch Vermeidung von Einleitungen erhöhter Stofffrachten insb. in Oberflächengewässer/Talsperren
  21.3: Regelmäßige Erstellung eigener Wasserdargebots- und - bedarfsprognosen (z.B. alle 5 oder 10 Jahre)
  21.4: Verfügbarmachung/Erkundung neuer Wasserressourcen/Gewinnungsoptionen
  21.5: Modernisierung und Nachrüstung oder Erweiterung bestehender Wasserwerke (z.B. zur Optimierung und/oder Flexibilisierung der Betriebsweisen)
  21.6: Bedarfsgerechte Anpassung/ Erweiterung von Wasserwerks-Kapazitäten (Gewinnung, Rohwassertransport, Aufbereitung)
  21.7: Neubau von Wasserwerken/Wassergewinnungs- und - aufbereitungsanlagen
  21.8: Ausbau und/oder Ertüchtigung bestehender Netzkapazitäten sowie Schaffung bedarfsgerechter Redundanz und Reserven im Netz
  21.9: Erhöhung des Speicher-/Behältervolumens zur Redundanz und Reserven bei Bedarfsspitzen
  21.10: Senkung von Wasserverlusten im Rohrnetz
  21.11: Senkung des Netzdrucks/gezieltes (temporäres) Druckmanagement in Spitzenlastzeiten
  21.12: Anschluss an Fernwasserversorgungssysteme (Fremdbezug von Rohwasser und/oder Reinwasser) und/oder Schaffung von Verbundsystemen mit benachbarten Versorgern

## Slide 49: Fragebogen – Themenfelder Anpassungsbedarf & Rechtlicher Rahmen
    Frage 22: Insgesamt bewerte ich den Handlungsbedarf aufgrund des Klimawandels in den unterschiedlichen Anpassungsfeldern in meinem Unternehmen als ...
  Sehr gering
  Gering
  Mittel
  Hoch
  Sehr hoch
    Frage 23: Im Folgenden finden Sie verschiedene Aspekte zum regulatorischen Rahmen und Governance, die die Bewältigung des Klimawandels hemmen können. Bitte bewerten Sie für jeden Aspekt die Höhe des hemmenden Einflusses für Ihr Unternehmen
    [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  23.1: Hemmender Einfluss aufgrund zu starrer und/oder zunehmend restriktiver Wasserentnahmerechte und Bewirtschaftungsgrenzen
  23.2: Hemmender Einfluss aufgrund mangelnder staatlicher Anreize und Förderinstrumente zur Unterstützung notwendiger Anpassungsmaßnahmen und Investitionen (z.B. Förderprogramme, Finanzierungshilfen, steuerliche Entlastungen)
  23.3: Hemmender Einfluss aufgrund fehlender integrierter Planung/Koordination und zu komplexer und langwierigen Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren bei Wasserinfrastrukturprojekten
  23.4: Hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren (z.B. Landwirtschaft, Kommunen, benachbarte Versorger, Behörden)
  23.5: Hemmender Einfluss aufgrund mangelnder Akzeptanz für notwendige Anpassungsmaßnahmen z.B. in Politik und Bevölkerung (z.B. mit Folge höherer Wasserentgelte, Einschränkungen bei Bewässerung)
  23.6: Hemmender Einfluss aufgrund mangelnder regionaler oder landesweiter Wasserversorgungskonzepte (z.B. integrierte Planung, Koordination), die eine effektive Antwort auf den Klimawandel liefern können
    Frage 24: Insgesamt bewerte ich den hemmenden Einfluss des regulatorischen Rahmens in Hinblick auf die Bewältigung des Klimawandels als ...
  Sehr gering
  Gering
  Mittel
  Hoch
  Sehr hoch

## Slide 50: Fragebogen – Themenfeld Zukunftsperspektive / Abschlussfragen
    Frage 25: Wie schätzen Sie die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels auf Ihr Unternehmen ein?
    [Skala: Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
  25.1: Zunahme der Herausforderung, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Trinkwasser gem. TrinkwV zukünftig eingehalten werden können
  25.2: Anstieg des Risikos, dass die rechtlich und vertraglich gesicherten Wassermengen zukünftig nicht mehr ausreichen, um den prognostizierten Wasserbedarf jederzeit vollumfänglich zu decken (Auslastung der Wasserentnahmerechte)
  25.3: Anstieg der Betroffenheit meines Unternehmens durch den Klimawandel
  25.4: Abnahme der Handlungsfähigkeit meines Unternehmens im Umgang mit den Folgen des Klimawandels
  25.5: Zunahme des Handlungsbedarfs in meinem Unternehmen aufgrund des Klimawandels
  25.6: Zunahme der regulatorischen Hemmnisse in Hinblick auf die Bewältigung des Klimawandels
    Frage 26: Insgesamt bewerte ich die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels auf mein Unternehmen als ...
  Sehr gering
  Gering
  Mittel
  Hoch
  Sehr hoch
    Frage 27: Welche drei Aspekte stellen für Ihr Unternehmen aktuell die größten Herausforderungen in Hinblick auf den Klimawandel dar? (Offene Frage)
  ______________
    Frage 28: Welche sind Ihrer Einschätzung nach die drei wichtigsten Stellschrauben, um die Anpassungsfähigkeit Ihres Unternehmens an den Klimawandel zu verbessern? (Offene Frage)
  ______________
    Frage 29: Insgesamt bewerte ich die gegenwärtigen Auswirkungen des Klimawandels auf mein Unternehmen als ...
  Sehr gering
  Gering
  Mittel
  Hoch
  Sehr hoch